## Slide 1
Et bærekraftig renseanlegg?
Sondre Eikås Økolog Hias IKS

## Slide 2
tar vare på ressursene i avløpet
Et bærekraftig renseanlegg

## Slide 3: Hvilke ressurser finner vi i avløp?
Vann
Varme
Organisk materiale
Næringsstoffer

## Slide 4: 65.000 personer + industri 53 tonn P/år Mekanisk-biologisk-kjemisk renseanlegg Slambehandling m/termisk hydrolyse
Hias avløp

## Slide 5: Hias RA i dag
Mekanisk rensing
Biologisk rensing
Kjemisk rensing
Slam- behandling
Biomasse til jordbruket
Rejekt-vann
P bundet til Al
Mye NH4

## Slide 6: Vann -renset for P og organisk materiale

## Slide 7: Varme
Varmepumpe
Varmekilde renset avløpsvann
Leverer varme til 15 000 m2
+ 1 fotballbane
3,6 års tilbakebetalingstid
3 300 000 kWh/år
Notes: Varmepumper dekker behovet for varmeenergi for hele anlegget og fotballbanen ved siden av.

## Slide 8: Organisk materiale 1.
omdannet til biogass
Gevinst overgang diesel til biogass =
  1252 tonn CO2e/år
Notes: Vi har etablert et småskala anlegg for oppgradering av biogassen til drivstoff, som vi selger til AGA.

## Slide 9: Organisk materiale 2.2.
omdannet til
jordforbedringsmasse
Fra 25 % til 38 % tørrstoff
Notes: Livsløpskostnader – tenke langsiktig vår bransje’s privilegie 

## Slide 10
Resirkulering?
eller
Deponering?
Dagens fosfor praksis:
Notes: Er det vårt ansvar å ta vare på P?
Det er jo ingen krav fra myndighetene,
de er fokusert på forurensing
Hvilke muligheter har vi teknisk sett?
Sover vi i klassen hvis vi ikke gjør noe?
Hvorfor er det viktig?

## Slide 11
av professor Tore Krogstad, Umb

## Slide 12: Metallsalter
Hias bruker 100 tonn Al for å fjerne 13 tonn fosfor
Mye fosfor er bundet til Al etter slambehandling
Metallbundet fosfor er lite plantetilgjengelig og lite egnet til gjenvinning

## Slide 13: Hias RA
Mekanisk rensing
Biologisk rensing
Slam- behandling
Biomasse til jordbruket
P biologisk bundet
Gjenvinning av P
Struvitt
Kjemisk rensing

## Slide 14: Kontinuerlig biofilm bio-P
Anaerobe soner Aerobe soner Transportbånd

## Slide 15
pilotanlegg 10.000 pe

## Slide 16
115 dager fullskaladrift
0,15 mg PO4/L
snitt ut
Biologisk trinn
PO4
BOD
Notes: Bakteriene utsettes for vekslende anaerobe og aerobe forhold
  PAO slipper fosfor under anaerobe forhold og evner da å ta opp mer under aerobe forhold
  P-innhold
  Vanlige heterotrofe bakterier: 1,5-2 %
  PAO: 20-30 %

## Slide 17: Fordeler med å gjøre bio-P med biofilm (vs aktivslam)
  Bedre sedimenteringsegenskaper for slam
  Lavere slambelastning på avskilling
  Mindre areal/volum behov
  Lavere utløpskonsentrasjon av PO4
  Ingen returslampumping
  Minimal returføring av NO3 og O2 til anaerob sone
Redusere fellingskjemikalier
tilgjengelig P
Fordeler med biologisk fosforfjerning; Bio-P

## Slide 18: Gjenvinning av fosfor
Struvittutfelling Mg+PO4+NH4
  Mest mulig løst P i rejekt
    Minst mulig Fe/Al
    (Minst mulig Ca ?)

## Slide 19: P-gjenvinningsanlegg
Mekanisk slam
Bio-P slam
Stripping anaerobt
Avvanning
Slamlager
Slambehandling
Avvanning
Struvitt-reaktor
PO4 Mg
NH4 PO4
Biomasse
tilgjengelig P
Struvitt
To produkter
i stedet for et
MgNH4PO4(H2O)6
Notes: Jordforbedrings
middel
med riktig mengde fosfor
Gjødselprodukt
med mye fosfor

## Slide 20: Langsiktig målsetting
Ta ansvar for fosfor, en livsviktig og begrenset ressurs
resirkulering av fosfor
balansert P-gjødsling

## Slide 21: Hias prosessen
Avløp inn
Avløp ut
P< 0,4 mg/l
Biomasse ut
Lite P,
Jordforbedring som tilfører strukturmateriale, organisk materiale og nitrogen
Struvitt ut
Fosforgjødsel til bruk der det trengs

## Slide 22
Kontinuerlig biofilm Bio-P
struvittfelling